## Slide 1: Potenciometria
Cibele Maria Stivanin de Almeida
2014

## Slide 3: Definição
Mede a força eletromotriz de uma célula galvânica.
A passagem da corrente provoca esta diferença de potencial

## Slide 4: Conceitos iniciais
Potenciometria direta: medida direta da atividade de um íon;
Potenciometria indireta ou titulação potenciométrica: determina a concentração de determinado volume do titulado, através do volume gasto da solução padronizada (titulante) necessária para atingir uma medida de potencial que representa o ponto de equivalência da reação.
Instrumentação: Voltímetro ou Potenciômetro

## Slide 5
Titulação Potenciométrica
A técnica segue a variação da concentração da espécie iônica com o auxílio do eletrodo indicador adequado;
A escolha do eletrodo indicador está associada à natureza da reação envolvida na titulação;
O eletrodo indicador e o de referência são imersos na solução, formando uma célula galvânica, estando estes diretamente conectados ao potenciômetro.
A cada adição de determinado volume de titulante, lê-se o potencial, após atingido o equilíbrio. Posteriormente, constrói-se a curva de titulação potencial versus volume. O ponto de equivalência é acusado por brusca variação do potencial do eletrodo indicador.
Figura 2: Esquema geral de titulação potenciométrica
Fonte: Schneider, p. 74, Cap. Titulação potenciométrica

## Slide 6: Titulações potenciométricas de neutralização
Utiliza-se com eletrodo indicador o eletrodo de vidro que já pode estar combinado com o eletrodo de referência.
Figura 3: Titulação de neutralização convencional: padronização do HCl com NaOH, utilizando EVC.
Fonte: Schneider, p.76, Titulação potenciométrica.

## Slide 7: Titulações potenciométricas de precipitação
Ponte salina com KNO3 como eletrólito e não o KCl. Quando o titulado é Cl- e se utiliza como referência o ECS, deve-se tomar cuidado de a ponte salina ser saturada por outro eletrólito, para evitar a contaminação. A solução de KCl saturada é a solução interna do ECS.
Figura 4: Montagem de uma titulação potenciométrica de precipitação, utilizando ponte salina.
Fonte: Schneider, p.78. Cap, Titulações potenciométricas.
Figura 5: Titulações de precipitação utilizando outros eletrodos.
Fonte: Schneider, p.79. Cap, Titulações potenciométricas.

## Slide 8: Titulações potencimétricas de complexação
Utilizam-se eletrodos metálicos de diferentes classes. Geralmente, neste tipo de titulação são empregados: ESI sensível ao metal complexado, sendo também utilizados eletrodos de Hg e Ag. Nas titulações com o EDTA, o EVC não é adequado, pois este não tem boa resposta em elevado pH.
Figura 6: Titulação de cianeto com Ag+, utilizando o indicador de Ag; 2) Titulação de cloreto com Hg2+ utilizando o eletrodo indicador de Hg e 3) Titulação complexiométrica de M2+ com solução de EDTA, utilizando o eletrodo indicador de Hg.
Fonte: Schneider, Cap, Titulações potenciométricas.
1)
2)
3)

## Slide 9: Detecção do ponto final
Diversos métodos podem ser utilizados para determinar o ponto final de uma titulação potenciométrica;
O mais simples envolve um gráfico direto do potencial em função do volume do reagente;
Estimamos visualmente o ponto de inflexão na porção mais vertical da curva e o tomamos como o ponto final.

## Slide 10: Potenciometria direta
Mede a atividade iônica, através da medida da força eletromotriz (fem) de uma célula galvânica, formada pelo eletrodo indicador sensível a esta espécie e por um eletrodo de referência;
Antigamente a única aplicação desta técnica era a medida de pH. Tem-se ampliado o número de elétrodos íons-seletivos e, desta forma, a medida da fem de outras espécies iônicas;
Para a determinação de pH, utiliza-se, preferencialmente, o eletrodo de vidro com a membrana sensível a íons H+ ;
Faz-se a calibração do eletrodo com as soluções tampões, geralmente, pH 7 e 4 e, posteriormente, lê-se o pH da amostra.

## Slide 11: Eletrodos
um eletrodo pode ser descrito como a forma oxidada e reduzida de um espécie química, estando estas em contato direto, conforme a figura 8:
Figura 8: Eletrodo de um metal imerso em contato direto com solução do mesmo metal.
Fonte: Schneider, p. 18, Cap. 5, Eletrodos e semi-reações

## Slide 12: Eletrodos de referência
São extremamente importantes na maior parte das determinação eletroanalíticas;
Um potencial sempre é expresso em relação a outro potencial; portanto, potenciais geralmente são expressos em termos de diferenças de potencial;
Qualquer eletrodo apresentará uma diferença de potencial entre sua superfície e a região interfacial de uma solução em que esteja imerso.

## Slide 13: Eletrodos de referência
Um eletrodo de referência ideal dever ser completamente não polarizável (Isto significa que não pode fluir corrente ao longo da interface entre o eletrodo e a solução em que ele estiver imerso, independentemente da corrente que flui através da célula).
Os dois eletrodos de referência mais utilizados em análises eletroquímicas são o eletrodo de prata/cloreto de prata ou eletrodo de calomelano saturado (ECS);
É comum encontrar potenciais expressos em termos de diferenças de potencial mV versus Ag/AgCl ou versus ECS;

## Slide 14: Exemplo
O potencial de uma meia célula em relação a um eletrodo de referência ECS é de -0,577 V. Calcule o potencial em relação a um EPH. (O potencial da célula que utiliza o EPH é de 0,242 V).
Resolução:
E EPH = E ECS+ 0,242V
= -0,577 + 0,242
= -0,335 V

## Slide 15
Eletrodo padrão de hidrogênio
Consiste em um eletrodo de lâmina de platina platinizada imerso em uma solução aquosa contendo H2 e H+ em equilíbrio. O gás hidrogênio é constantemente borbulhado através da solução a uma pressão parcial predeterminada. A superfície de platina é formada por meio de uma lâmina de platina especialmente preparada, finamente dividida e, portanto, com um área superficial elevada, permitindo que a reação eletroquímica abaixo ocorra de modo reversível e sem impedimentos.
2H+(aq) + 2e- ↔ H2(g)
Figura 9: Eletrodo-padrão de hidrogênio.
Fonte: Higson, p. 290, Cap. 10 - Técnicas eletroanalíticas

## Slide 16: Eletrodo de prata/cloreto de prata
É um dos mais utilizados na química eletroanalítica moderna em razão de sua simplicidade e facilidade de uso;
É preparado anodizando-se uma superfície metálica de prata em uma solução saturada de KCl; isto é, polarizando-se anodicamente o eletrodo da solução de KCl, o que causa a oxidação da prata de uma camada de cloreto de para
Ag+ (aq) + Cl-(aq) → AgCl (s)
O potencial de referência que ele fornece depende da concentração de cloreto na solução do analito. Em solução saturada de KCl, esse eletrodo dá um potencial de +0,199 V versus EPH.
Figura 10: Esquema do eletrodo de Ag/AgCl
Fonte: Schneider, N.S, H, p. 48., Cap. 9 Eletrodos de referência

## Slide 17: Eletrodo de calomelano
Consiste em um tubo preenchido com uma solução saturada de cloreto de mercúrio (I) (calomelano) na forma de pasta feita de Hg e Hg2Cl2.
O potencial de referência depende da concentração do cloreto presente na solução de KCl e do equilíbrio
HgCl(s) + 2e- ↔2Hg(l) + 2 Cl-(g)
Para manter a confiabilidade do eletrodo, a solução de KCl e a pasta de calomelano/Hg2Cl2/Hg/KCl devem ser trocadas periodicamente;
O eletrodo normalmente é satura com KCl para manter um potencial de referência quantificável e confiável.

## Slide 18: Eletrodo de calomelano
Cada solução é satura com cloreto mercuroso, e as células diferem na concentração de KCl, que é preenchida na parte externa do tubo. O eletrodo de calomelano decimololar, o eletrodo de calomelano molar e o eletrodo de calomelano saturado apresentam, respectivamente, os potenciais de 0,335 V, 0,268 V e 0,244V em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio.
Figura 11: Esquema do eletrodo de calomelano saturado: a) eletrodo de simples junção; b) eletrodo de dupla junção.
Fonte: Schneider, N.S, H, p. 50., Cap. 9 - Eletrodos de referência
Tabela 1: Tipos de eletrodos de calomelano, de acordo com a [KCl].

## Slide 19: Eletrodos Indicadores - Metálicos
Classificação:
Primeira Classe: metal imerso na solução do metal;
Ex: Zn(s)/Zn2+(aq)
Segunda Classe: metal + sal insolúvel + solução do ânion do sal insolúvel
Ex: Hg(l)/Hg2Cl2/Cl-(aq);
Inertes: Constituídos de metais inertes (Pt, Au) ou passiváveis, em contato com uma solução que contém o sistema redox. Responde à relação das concentrações do sistema redox.
Ex: Ce4+ + Fe2+ → Ce3+ + Fe3+, sendo que um fio de Pt, inserido como eletrodo indicador, na solução titulada (Fe2+), recebe e- do Fe2+ e transfere ao Ce4+.

## Slide 20: Eletrodos Indicadores - Membrana
Possui uma camada fina (material mecanicamente consistente) que separa duas fases líquidas;
As membranas podem ser:
Permeáveis ou porosas (lã de vidro, asbesto...)
Semi-permeáveis (vidro de composição química especial);
Compreendem 4 categorias:
Membrana de vidro;
Membrana líquida;
Sólida;
Sensíveis a gases.

## Slide 21: Eletrodos de membrana de vidro
Consiste em uma membrana semi-permeável, sensível a cátions, sobretudo a íons H+
São chamados de eletrodos íons-seletivos a H+ (Eletrodos de pH), Na+, Ag+, NH4+ de acordo com a composição do vidro;
Baseia-se na mensuração de um potencial ao longo de uma membrana de vidro que varia em termos logarítmicos com [H+] na interface da solução e, o resultado normalmente exibido é o valor de pH;