## Slide 1: FÍSICO-Química i
GASES - FUNDAMENTOS

## Slide 2: Dimensões e unidades
A, B e C:
Mesma dimensão (massa; energia)
Mesma unidade (kg; J)

## Slide 3: LEI dos GASES IDEAIS
Valores numéricos (R) | Unidades
8,314 | Pa.m3.mol-1.K-1
8,314 | J.mol-1.K-1
0,08206 | atm.L.mol-1.K-1
1,987 | cal.mol-1.K-1
62,36 | torr.L.mol-1.K-1
0,08314 | bar.L.mol-1.K-1

## Slide 4: Volume
Unidade (SI): metro cúbico (m3)
1 m3 = 1 (10 dm)3 = 103 dm3 = 1000 dm3 = 1000 L
1 dm3 = 1 (10 cm)3 = 103 cm3 = 1000 cm3 = 1000 mL = 1 L
1 cm3 = (0,1 dm)3 = (10-1 dm)3 = 10-3 dm3 = 10-3 L = 1 mL

## Slide 5: pressão
Unidade (SI): Pascal (Pa) 1 Pa = 1 N.m-2
NOME | SÍMBOLO | VALOR
pascal | Pa | 1 N.m-2
bar | bar | 105 Pa
atmosfera | atm | 101325 Pa
milímetro de mercúrio | mmHg | 133,322 Pa
torr | Torr | 133,322 Pa
libra-força por polegada quadrada | psi | 6894,757 Pa

## Slide 6: temperatura
Unidade (SI): Kelvin (K)
Escala absoluta de temperatura
T (K) = T (ºC) + 273,15 T (K) = T (ºC)
T (°F) = 1,8.T (°C) + 32
T (Ra) = T (°F) + 459,67 T (Ra) = T (°F)

## Slide 7: COMPOSIÇÃO DE MISTURAS Fração molar
A razão entre o número de mols de um componente de uma mistura (ni) e o número total de mols na mistura (n) recebe o nome de fração molar (xi):

## Slide 8: COMPOSIÇÃO DE MISTURAS Fração molar

## Slide 9: Misturas de Gases Ideais - Pressão Parcial
Em misturas de gases ideais, a pressão parcial (Pi) pode ser definida como a pressão que seria exercida por um componente da mistura, se este ocupasse sozinho o volume total da mistura, à mesma temperatura da mistura.
Aplicando esta definição à Lei dos Gases Ideais:


## Slide 10: Misturas de Gases Ideais - Pressão Parcial
É simples demonstrar que a pressão total (P) da mistura é o somatório das pressões parciais:

## Slide 11: Misturas de Gases Ideais - Pressão Parcial
Fazendo a razão entre a expressão da lei dos gases ideais aplicada ao componente i e à mistura como um todo:
  
A pressão parcial de um componente de uma mistura gasosa é o produto de sua fração molar e da pressão total da mistura. Esta definição é geral, sendo válida tanto para as misturas de gases ideais, quanto para as de gases reais.

## Slide 12: Pressão de Vapor
É a pressão que corresponde ao equilíbrio entre um líquido e seu vapor, a uma dada temperatura;
É a maior pressão parcial que uma substância pode alcançar em uma mistura gasosa, na temperatura considerada;
Quando a pressão de vapor é de 1 atm, a temperatura correspon-dente é chamada de ponto normal de ebulição.